PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT

| PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT Nr ………………… |
| --- |
| PRZEDMIOT ROBÓT |  |
| ZAKRES ROBÓT |  |
| LOKALIZACJA | Dalkia Polska Energia S.A.- Zakład Produkcyjny …………………………. |
| TERMIN WYKONANIA | Data od ……………… do ………………. |
| INWESTOR/ZAMAWIAJACY | Dalkia Polska Energia S.A. |
| WYKONAWCA |  |
| PODWYKONAWCA |  |
| WYKONAWCA |
| Opracował: Jan Kowalski Data: 03.09.2019 | Sprawdził: Stefan Kowalski Data: 03.09.2019 | Zatwierdził: Filip Kowalski Data: 03.09.2019 |
| Podpis i pieczątka: | Podpis i pieczątka: | Podpis i pieczątka: |

| ZLECAJĄCY |
| --- |
| Lp. | Osoba sprawdzająca zapisy Imię Nazwisko, Stanowisko | Data | Podpis |
| 1 | Prowadzący projekt |  |  |
| Akceptacja Specjalisty BHP: Data: | Akceptacja Kierownik Zakładu Produkcyjnego lub Dystrybucji: Data: |

Przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy są zobowiązani do codziennej odprawy przed rozpoczęciem prac na, której zostanie omówiony harmonogram działań w ciągu bieżącego dnia, jeżeli przewiduje to harmonogram omówienie PUNKTU STOP BHP z określeniem zasad bezpieczeństwa (zabezpieczeń indywidualnych, zbiorowych, wymaganych dokumentów etc.).Przebieg odprawy musi być odnotowany w dzienniku budowy, który prowadzi Wykonawca. Do dziennika budowy należy dołączyć uzupełniany na bieżąco Załącznik nr 5 POR.

Jan Kowalski 						Jan Nowak

………………………………………………..		………………………………………………..

Podpis Przedstawiciela Wykonawcy                                                  Kierownik ZP lub  Specjalista Działu Nadzoru Dystrybucji

Tabela 1. Tabela zawiera wykaz prac niebezpiecznych lub trudnych technologicznie, które będą wykonywane w ramach realizacji operacji/zadania. Zapisy tabeli służą do szybkiej identyfikacji rodzajów prac opisanych w POR. Prace, które w poniższej tabeli będą prowadzone muszą być uwzględnione w tabeli 2.3 (Proponowany PUNKT STOP - TAK – ryzyko W wysokie), pkt. od 3.1 do 3.10 ( dokładny opis)  oraz uwzględnione w pkt 4.1 jako PUNKTY STOP BHP.

| Lp. | Rodzaj wykonywanych prac niebezpiecznych | Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 3.1 | Prace ziemne | TAK/NIE* |
| 3,2 | Prace transport bliski: | TAK/NIE |
|  | transport mechaniczny | TAK/NIE |
|  | transport ręczny | TAK/NIE |
| 3,3 | Montaż i demontaż rusztowań oraz podestów i schodów (kraty wema) | TAK/NIE |
| 3.4 | Prace na wysokości: | TAK/NIE |
|  | drabiny | TAK/NIE |
|  | podesty | TAK/NIE |
|  | podnośniki koszowe | TAK/NIE |
|  | techniki dostępu linowego | TAK/NIE |
| 3.5 | Prace pożarowo-niebezpieczne (spawanie, cięcie, lutowanie) | TAK/NIE |
| 3,6 | Prace w strefach zagrożenia wybuchem | TAK/NIE |
| 3.7 | Prace w przestrzeniach zamkniętych (komorach, kanałach spalin, węzłach ciepłowniczych itp.) | TAK/NIE |
| 3,8 | Prace z substancją/ami niebezpieczną/ymi | TAK/NIE |
| 3.9 | Szczegółowy opis innych operacji szczególnie niebezpiecznych lub trudnych technologicznie (np. prace przy urządzeniach elektrycznych lub energetycznych) | TAK/NIE |
| 3.10 | Szczegółowy opis technologii przy realizacji innych prac (wymienić jakie) | TAK/NIE |

*niepotrzebne  usunąć

Spis treści

Spis treści	3

1.	ZAKRES PRAC	4

2.	ORGANIZACJA PRAC	4

2.1.	Zasady Kardynalne	4

2.2.	Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu.	4

- Minimalne wymagania ŚOI dla prac	5

- Wymagania ŚOI dla poszczególnych prac niebezpiecznych

2.3.	Opis poszczególnych etapów prac w tym prace przygotowawcze	6

2.4.	Zakres odpowiedzialności osób oraz  organizacja i nadzór nad pracami	7

3.	SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNOLOGII I ORGANIZACJI PRAC NIEBEZPIECZNYCH LUB TRUDNYCH TECHNOLOGICZNIE	7

3.1.	Prace ziemne	7

3.2.	Szczegółowy opis technologii i organizacji z wykorzystaniem transportu bliskiego – transport mechaniczny, transport ręczny.	7

3.3.	Montaż i demontaż rusztowań oraz podestów i schodów (kraty wema)	7

3.4.	Prace na wysokości	7

3.5.	Szczegółowy opis technologii i organizacji prac pożarowo niebezpiecznych	7

3.6.	Szczegółowy opis technologii i organizacji w strefach zagrożenia wybuchem	7

3.7.	Szczegółowy opis technologii i organizacji w prac w przestrzeniach zamkniętych (komorach, kanałach spalin, węzłach ciepłowniczych itp.)	7

3.8.	Szczegółowy opis technologii i organizacji w prac z substancjami niebezpiecznymi	7

3.9.	Szczegółowy opis innych operacji szczególnie niebezpiecznych lub trudnych technologicznie	7

3.10.	Szczegółowy opis technologii przy realizacji innych prac.	7

4.	PUNKTY STOP BHP	7

4.1.	Wykaz PUNKTÓW STOP BHP:	7

4.2.	Sposób komunikowania o przygotowaniu do realizacji pkt. STOP BHP:	7

5.	POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH	8

6.	NUMERY ALARMOWE	8

7.	ZAŁĄCZNIKI	8

# ZAKRES PRAC

Transport sprężarek (5 szt.) Marani 110 z poziomu +1 na poziom 0 za pomocą suwnicy oraz załadunek na samochód wyposażony w hydrauliczny dźwig samochodowy. Wywóz urządzeń poza teren DPE S.A.

# ORGANIZACJA PRAC

## Zasady Kardynalne

Złamanie jednej z poniższych zasad będzie skutkować karą, włącznie z usunięciem Wykonawcy z miejsca robót.

- Stosuj zawsze środki ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującymi zasadami, poleceniem na pracę oraz oznaczeniami.

- Upewnij się, że masz właściwy dokument i uprawnienia przed przystąpieniem do wykonywania pracy.

- Nie pal poza miejscami do tego wyznaczonymi.

- Nie możesz być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających na terenie prowadzonych prac.

- Nie usuwaj samowolnie żadnych zabezpieczeń i środków ochrony zbiorowej umieszczonych na terenie spółki.

- Nie blokuj dostępu do sprzętu ppoż.

## Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu.

Kierujący zespołem lub Kierownik Robót z ramienia Wykonawcy w każdym dniu przed rozpoczęciem prac 
i każdorazowo w przypadku zmiany technologii (zmiana technologii wymaga aneksowania POR) zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego pracownikom zespołu. Instruktaż będzie obejmował m.in.:

- zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi wystąpić podczas realizacji operacji

- uzgodnienie organizacji prac w tym technologii prac, omówienie POR

- omówienie sposobu poruszania się po wyznaczonych ciągach komunikacyjnych

- sprawdzenie kompletności stosowanych Środki Ochrony Indywidualnej wymaganych do danych prac (pracownicy są wyposażeni w wymaganą odzież robocza, buty, hełm ochronny, ochronniki słuchu, maska przeciwpyłowa, rękawice, okulary/przyłbica  etc. stosownie ich do wymagań realizacji operacji).

- przegląd wszystkich narzędzi/elektronarzędzi niezbędnych do wykonania operacji oraz dokonanie oceny ich stanu technicznego (wszystkie narzędzia/elektronarzędzia muszą być sprawne, bezpieczne i posiadają wymagane dopuszczenia)

- przegląd (wraz z zespołem pracowników) stanu technicznego rusztowań i potwierdzenie, że rusztowania, które będą wykorzystane do prac są bezpieczne 
(w szczególności kompletne, sprawne oraz zatwierdzone do użytkowania)

- omówienie sposobu przeprowadzenia prac na wysokości, instruktaż poprawnego stosowania zabezpieczeń (szelki, amortyzator, linek etc) podczas prac na wysokościach oraz sposobu bezpiecznego korzystania z urządzeń tj.podnośników koszowych typu zwyżka, drabin etc. (sprawdzenie wymaganych dopuszczeni technicznych (badania techniczne, protokoły kontroli kalibracji czujników etc.)

- omówienie sposobu przeprowadzenia prac w pomieszczeniach zamkniętych lub trudno dostępnych  instruktaż poprawnego stosowania zabezpieczeń (polecenie pisemne, pomiar atmosfery, oświetlenie  szelki, linek etc) podczas prac w pomieszczeniach zamkniętych lub trudno dostępnych   oraz sposobu bezpiecznego korzystania z urządzeń np. trójnogu bezpieczeństwa etc. (sprawdzenie wymaganych dopuszczeni technicznych (badania techniczne, protokoły kontroli kalibracji czujników etc.)

- sprawdzenie stanu technicznego urządzeń i akcesoriów dla prac transportu bliskiego, przegląd zawiesi, haków  (w tym ich zabezpieczeń)

- omówienie innych zagrożeń i sposobu organizacji prac stosownie do operacji

Przeprowadzenie instruktażu pracowników zostanie udokumentowane wpisem do karty instruktażu codziennego, stanowiącej załącznik nr 5 „Check-lista instruktażu codziennego stanowiskowego” do niniejszego Projektu Organizacji Robót.

Dodatkowo Kierujący Zespołem lub Kierownik Robót z ramienia Wykonawcy zobowiązany jest przerwać prace  i powiadomić Poleceniodawcę / Dopuszczającego w przypadku  zaistnienia potrzeby zmiany technologii prac / organizacji prac. Każda taka zmiana musi być bezwzględnie opisana/zaktualizowana w POR.. Załącznik nr 1.

Do momentu uzyskania ponownego zatwierdzenia POR wszelkie prace muszą być bezwzględnie wstrzymanie.

## Minimalne wymagania ŚOI dla prac:

- buty bezpieczne lub ochronne (z utwardzanym noskiem),

- hełm ochronny,

- odzież roboczą spełniająca Normy Bezpieczeństwa dla wykonywanych prac.

- rękawice ochronne

- okulary ochronne

- kombinezon ochronny

- Środki ochrony indywidualnej przy pracach niebezpiecznych:

- szelki bezpieczeństwa,

- linka bezpieczeństwa,

- przyłbica spawalnicza

## Opis poszczególnych etapów prac w tym prace przygotowawcze

| LP | Operacja | Wykaz sprzętu, elektronarzędzi, środków chemicznych, materiałów i wyrobów lub substancji niebezpiecznych | Wykaz zagrożeń operacji | Źródła zagrożeń | Wykaz wymaganych środków ochrony zbiorowej (technicznych i organizacyjnych) indywidualnej oraz wymaganych prawem kwalifikacji i uprawnień personelu | Proponowany pkt. STOP BHP | Ryzyko *(MŚW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Prace przygotowawcze – wygrodzenie miejsca prowadzenia prac, montaż belek rozporowych oraz pasów dźwigowych. Przygotowanie do transportu suwnicą | Zawiesie o nośności min 10 T Sprężarka śrubowa - 3 T Belki rozporowe | Upadek z wysokości | montaż belek rozporowych oraz pasów dźwigowych |  | TAK/NIE | W |
| 2 | Transport sprężarki za pomocą suwnicy oraz posadowienie sprężarki na poziomie 0 | Suwnica o udźwigu - ??? | Uderzenie przez sprzęt ciężki | Praca suwnicy | ŚOI kamizelki ostrzegawcze. Wygrodzenie strefy niebezpiecznej taśmą odgradzającą Zakaz przebywania osób w strefie niebezpiecznej podczas pracy Uprawnienia do suwnicy | TAK/NIE | W |
| 3 | Rozpięcie zawiesi suwnicy Montaż zawiesi HDS Załadunek sprężarki za pomocą HDS Zabezpieczenie sprężarki za pomocą pasów transportowych | Hydrauliczny dźwig samochodowy o udźwigu ??? Zawiesie o nośności min 10 T Sprężarka śrubowa - 3 T Belki rozporowe | Uderzenie przez sprzęt ciężki | Praca HDS | ŚOI kamizelki ostrzegawcze. ZŚO Wygrodzenie strefy niebezpiecznej taśmą odgradzającą Zakaz przebywania osób w strefie niebezpiecznej podczas pracy Uprawnienia do obsługi HDS | TAK/NIE | W |

*)  N – Ryzyko niskie, Ś – Ryzyko średnie, W – Ryzyko wysokie (przy ryzyku wysokim należy zapewnić dodatkowe środki zapobiegawcze, aby zmniejszyć ryzyko – obowiązkowy punkt STOP BHP, przy ryzyku średnim prace mogą być kontynuowane, lecz rekomenduje się ustalenie punktu STOP BHP)

## Zakres odpowiedzialności osób oraz  organizacja i nadzór nad pracami

Wykonawca wykona pracę zgodnie z Umową oraz obowiązującym prawem:

- Przy realizacji zadania brać udział będą tylko osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia prac i nadzorów wynikających z charakteru wykonywanych przez te osoby czynności.

- Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego zabezpieczenia oraz oznakowania (np. Tabliczka - „Pracy na wysokości” czy „Uwaga głębokie wykopy” etc.) terenu robót ogradzając go barierami stałymi lub taśmami jeżeli przepisy BHP nie stanowią inaczej.

- Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko wszelkie urządzenia. materiały i narzędzia niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.

- Wykonawca w czasie trwania prac jest zobowiązany do zgłaszania Zamawiającemu zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz sytuacji niebezpiecznych powstających w trakcie wykonywania robót.

- Pracownicy Wykonawcy wykonujący prace wskazane w Tabeli nr 1 są zobowiązani do wypełniania Karty codziennej kontroli sprzętu. Wzór karty stanowi załącznik nr 5.

# SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNOLOGII I ORGANIZACJI PRAC NIEBEZPIECZNYCH LUB TRUDNYCH TECHNOLOGICZNIE

## Prace ziemne

## Szczegółowy opis technologii i organizacji z wykorzystaniem transportu

## Montaż i demontaż rusztowań oraz podestów i schodów (kraty wema)

## Prace na wysokości drabiny, rusztowania, podnośniki koszowe, techniki linowe

## Szczegółowy opis technologii i organizacji prac pożarowo niebezpiecznych

## Szczegółowy opis technologii i organizacji w strefach zagrożenia wybuchem

## Szczegółowy opis technologii i organizacji w prac w przestrzeniach zamkniętych (komorach, kanałach spalin, węzłach ciepłowniczych itp.)

## Szczegółowy opis technologii i organizacji w prac z substancjami niebezpiecznymi

## Szczegółowy opis innych operacji szczególnie niebezpiecznych lub trudnych technologicznie

## Szczegółowy opis technologii przy realizacji innych prac.

# PUNKTY STOP BHP

## Wykaz PUNKTÓW STOP BHP:

- Np. Praca na wysokości

## Sposób komunikowania o przygotowaniu do realizacji pkt. STOP BHP:

- W dniu, w którym zgłoszony PUNKT STOP BHP  będzie odbierany, Kierujący Zespołem Wykonawcy poinformuje Kierownika Zakładu Produkcyjnego lub Specjalistę Działu Nadzoru Dystrybucji o gotowości  do odbioru PUNKTU STOP BHP co najmniej 120 minut przed  planowanym jego odbiorem.

- Kierownik Zakładu Produkcyjnego lub Specjalista Działu Nadzoru Dystrybucji informuje przedstawiciela służb BHP o przygotowaniu do odbioru PUNKTU STOP BHP co najmniej 90 minut przed jego planowanym odbiorem.

- Odbiór  PUNKTU STOP BHP potwierdza się wpisem w Protokole odbioru PUNKTU STOP BHP (załącznik 8 - „Protokół odbioru PUNKTU STOP BHP”).

- Obecność Specjalisty BHP reprezentującego DPE S.A. przy odbiorze PUNKTU STOP BHP jest obowiązkowa/nieobowiązkowa.

UWAGA:

Obowiązuje bezwzględny  zakaz kontynuacji prac przez Wykonawcę bez uzyskania wpisu do Protokołu odbioru PUNKTU STOP BHP o odbiorze PUNKTU STOP BHP i dopuszczeniu prac do dalszej realizacji decyduje dozór Zamawiającego.

# POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

W przypadku wystąpienia zdarzenia awaryjnego/kryzysowego, wypadku przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowego, pożaru lub wybuchu należy bez zbędnej zwłoki  powiadomić Kierownika Zakładu Produkcyjnego lub Specjalistę Działu Nadzoru Dystrybucji oraz służby BHP (pkt. nr 6 telefony alarmowe)

W sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowego lub zdarzenia medycznego,

Wykonawca odpowiada za:

- udzielenie poszkodowanym pierwszej pomocy przy wykorzystaniu wyposażenia znajdującego się 
w apteczce pierwszej pomocy,

- poinformowanie odpowiednich służb ratunkowych,

- zabezpieczenie miejsca zdarzenia,

- poinformowanie Kierownika Zakładu Produkcyjnego lub Specjalistę Działu Nadzoru Dystrybucji oraz służby BHP (pkt. Nr 6 telefony alarmowe)

- postępowanie zgodne z zasadami dotyczącymi sytuacji awaryjnych.

# NUMERY ALARMOWE

| Lp. | Wykaz | Nr tel. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Telefon alarmowy | 112 |
| 2 | Kierownik ZP lub Specjalista Działu Nadzoru Dystrybucji | Imię i nazwisko – numer telefonu |
| 3 | Służby BHP Zamawiającego | Aleksander Gosiewski 722 060 377 |
| 4 | Dyrektor ds. Produkcji/Dystrybucji |  |
| 5 | Tel. alarmowy wykonawcy 1 | Imię nazwisko – numer telefonu |
| 6 | Tel. alarmowy wykonawcy 2 | Imię nazwisko – numer telefonu |
| 7 | Tel. osoby I pomoc wykona. | Imię nazwisko – numer telefonu |
| 8 | Tel. osoby akcja ewakuacyjna. | Imię nazwisko – numer telefonu |
| 9 | Służby BHP Wykonawcy |  |

# ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1. KARTA ZMIAN

Załącznik 2. POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA PRACOWNIKÓW DPE S.A. Z TREŚCIĄ POR

Załącznik 3. POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA PRACOWNIKÓW WYKONAWCY Z TREŚCIĄ POR

Załącznik 4. CHECK-LISTA INSTRUKTAŻU CODZIENNEGO STANOWISKOWEGO

Załącznik 5. LISTA PRACOWNIKÓW POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA/KWALIFIKACJE

Załącznik 6. WYKAZ SPRZĘTU

Załącznik 7. PROTOKÓŁ ODBIORU „PUNKT STOP”

Załącznik 8. INFORMACJA O METODZIE WYKONANIA PRAC

Załącznik 9. WYKAZ SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH

Załącznik 1. KARTA ZMIAN

| Nr zmiany | Opis wprowadzonej zmiany | Imię, Nazwisko, Data, Podpis |
| --- | --- | --- |
|  |  | Wprowadził |  | Zatwierdził |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Załącznik 2. POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA PRACOWNIKÓW DPE S.A. Z TREŚCIĄ POR (Osoby Dozoru)

| L.p. | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Załącznik 3. POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA PRACOWNIKÓW WYKONAWCY Z TREŚCIĄ POR

| Lp. | Imię i Nazwisko | Firma | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Załącznik 4. CHECK-LISTA INSTRUKTAŻU CODZIENNEGO STANOWISKOWEGO

| LKI | LISTA KONTROLNA „CHECK-LISTA” INSTRUKTAŻU CODZIENNEGO STANOWISKOWEGO NR | ………… |
| --- | --- | --- |
| 1 | Firma: |
| 2 | Nazwisko i imię przeprowadzającego instruktaż: |
| 3 | Podjęte czynności sprawdzające | ……............……… (data) | ……............……… (data) | ……............……… (data) | ……............……… (data) | ……............……… (data) | ……............……… (data) | ……............……… (data) |
|  |  | TAK | NIE | NIE DOTYCZY | TAK | NIE | NIE DOTYCZY | TAK | NIE | NIE DOTYCZY | TAK | NIE | NIE DOTYCZY | TAK | NIE | NIE DOTYCZY | TAK | NIE | NIE DOTYCZY | TAK | NIE | NIE DOTYCZY |
| 3.1 | Zapoznałem wszystkich pracowników zagrożeniami, technologią i organizacją prac zgodnie z POR-em oraz przekazałem informację z narady koordynacyjnej – projektowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Omówiłem sposób alarmowania i poruszania się po wyznaczonych ciągach komunikacyjnych oraz dostępie do środków gaśniczych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Potwierdzam, że wszyscy pracownicy posiadają Środki Ochrony Indywidualnej wymagane do danych prac (odzież robocza, buty hełm ochronny, ochronniki słuchu, maska przeciwpyłowa, rękawice, okulary/przyłbica itp.). Wszystkie ŚOI posiadają wymagane dopuszczenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Sprawdziłem dobór narzędzi/elektronarzędzi do wykonania pracy oraz sprawdziłem ich stan techniczny. Wszystkie narzędzia/elektronarzędzia są sprawne, bezpieczne i posiadają wymagane dopuszczenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Dokonałem wraz z zespołem pracowników przeglądu stanu rusztowań oraz podestów i schodów (kraty wema). Potwierdzam że rusztowania, podesty i schody które będą wykorzystane do prac są bezpieczne (w szczególności kompletne, stabilne, przytwierdzone, sprawne oraz zatwierdzone do użytkowania) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Omówiłem sposób prac i obowiązek stosowania zabezpieczeń podczas prac na wysokościach w tym prac na rusztowaniach , z wykorzystaniem zwyżki, prac linowych i etc. (szelki, amortyzator, liny, badania techniczne zwyżki etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Sprawdziłem stan techniczny urządzeń i akcesoriów dla prac transportu bliskiego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podpis przeprowadzającego instruktaż |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne omówione zagrożenia i tematy podczas instruktażu |

Załącznik 5. LISTA PRACOWNIKÓW POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA/KWALIFIKACJE

| l.p | Nazwisko Imię pracownika | Kwalifikacje/ Uprawnienia | Data ważności | Numer uprawnień |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Załącznik 6. WYKAZ SPRZĘTU

Kontrola stanu maszyn i urządzeń przewidzianych do stosowania dla zadania.

Kontrola bieżąca

- Przed każdym użyciem indywidualnego sprzętu ochronnego należy dokonać jego dokładnych oględzin w celu sprawdzenia jego stanu i poprawnego działania.

- Podczas oględzin należy sprawdzić wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek uszkodzenia, nadmierne zużycie, korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie.

UWAGA:

Maszyny, urządzenia, narzędzia, elektronarzędzia i środki ochrony indywidualnej np. szelki bezpieczeństwa, linka bezpieczeństwa muszą być natychmiast wycofane z użytkowania, jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, co do ich stanu lub poprawnego działania

Wykaz maszyn, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi i środki ochrony indywidualnej np. szelki bezpieczeństwa, linka bezpieczeństwa wykonawcy/podwykonawcy.

| Lp. | Nazwa urządzenia/ sprzętu | Typ | Rok produkcji | Instrukcja stanowiskowa BHP obsługi jest / brak | Atesty, certyfikaty, przeglądy, UDT (data dokumentu) | Instrukcja obsługi bezpiecznej pracy dla maszyn i urządzeń: jest/brak | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że ww. sprzęt jest dopuszczony do użytkowania, posiada aktualne, zgodne z przepisami badania techniczne oraz środowiskowe jest w pełni sprawny i znajduje się w stanie zapewniającym realizację prac zgodnie z właściwościami zapewnionymi przez producenta.

Kierujący Zespołem Wykonawcy oświadcza, że osoby obsługujące sprzęt posiadają odpowiednie uprawnienia, odbyły szkolenie stanowiskowe BHP, posiadają aktualne szkolenie BHP – wstępne lub okresowe oraz posiadają wymagane badania lekarskie w których nie ma zastrzeżeń co do wykonywanych przez pracowników czynności.

Zamawiający może zażądać od wykonawcy dokumentów, które potwierdzą złożone wyżej oświadczenia.

Wykonawca ……………………………………………………. ..………………………..……. ……………………………… (Firma/Imię i nazwisko) ( Podpis) (Data: rrrr-mm-dd)

Załącznik 7 PROTOKÓŁ ODBIORU „PUNKT STOP”

| PROTOKÓŁ ODBIORU „PUNKTU STOP” |
| --- |
| Nazwa projektu Nr polecenia na pracę (o ile występuje) |  |
| Data zgłoszenia PUNKTU STOP BHP |  |
| Data przeprowadzenia odbioru |  |
| Krótki opis PUNKTU STOP BHP |  |
| DOPUSZCZONO DO DALSZEJ REALIZACJI PRAC |
| TAK | NIE |
| PRZEDSTAWICIEL SŁUŻBY BHP DPE S.A. …………………. ……….. (Imię i nazwisko) ( Podpis) | WYKONAWCA ……………………… ………….. (Imię i nazwisko) ( Podpis) | KIEROWNIK ZP LUB SPECJALIST DZIAŁU NADZORU DYSTRYBUCJI ……………………… …………….. (Imię i nazwisko) ( Podpis) |
| INNE OSOBY UCZESTNICZĄCE W ODBIORZE …………………… ……….. (Imię i nazwisko) ( Podpis) | INNE OSOBY UCZESTNICZĄCE W ODBIORZE ……………………… ………….. (Imię i nazwisko) ( Podpis) | INNE OSOBY UCZESTNICZĄCE W ODBIORZE ……………………… …………….. (Imię i nazwisko) ( Podpis) |

W TRAKCIE ODBIORU DOKONANO SPRAWDZENIA

| LP | Elementy podlegające kontroli | Akceptacja TAK / NIE | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

Załącznik 8. NFORMACJA O METODZIE WYKONANIA PRAC

UWAGA: Załącznik stosowany warunkowo w przypadku potrzeby uszczegółowienia technologii lub organizacji prac dla danej operacji/zadania

| INFORMACJA O METODZIE WYKONANIA PRAC |
| --- |
| Nazwa Projektu /Nr polecenia na pracę |  |
| Data |  | Firma |  |
| Miejsce wykonania pracy (załączyć szkic jeśli niezbędny) |
| Opis prac |
| Zagrożenia |
| Stosowane środki ochrony zbiorowej i indywidualnej (w tym specjalne bariery lub znaki oraz specjalne środki ostrożności) |
| Rozpoczęcie prac (data, godzina) | Planowany czas zakończenia prac (data, godzina) |
| rrrr-mm-dd; gg-mm | rrrr-mm-dd; gg-mm |
| SPORZĄDZIŁ |
| Kierujący Zespołem/Kierownik Robót |
| ………………………………………………………. ..………………………..……. ……………………………… (Firma/Imię i nazwisko) ( Podpis) (Data: rrrr-mm-dd) |
| ZAAKCEPTOWAŁ |
| Inspektor nadzoru/ Poleceniodawca ze strony DPE S.A. | Pracownik BHP Grupy DPE S.A. | Kierownik Projektu DPE S.A. |
| ……………………………………. (Imię i nazwisko) ……………………………..……. (Podpis) ……………………………….…… (Data: rrrr-mm-dd) | ……………………………………. (Imię i nazwisko) ……………………………..……. (Podpis) ……………………………….…… (Data: rrrr-mm-dd) | ……………………………………. (Imię i nazwisko) ……………………………..……. (Podpis) ……………………………….…… (Data: rrrr-mm-dd) |

Załącznik 9. WYKAZ SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH

| Lp. | Wykaz substancji niebezpiecznych | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

Kierujący Zespołem Wykonawcy oświadcza, że pracownicy wskazani w POR zostali zapoznani z kartami charakterystyki substancji niebezpiecznych.

Wykonawca ………………………………………………………. ..………………………..……. ………………………… (Imię i nazwisko) ( Podpis) (Data: rrrr-mm-dd)

# Text boxes

Pieczątka wykonawcy: